## Slide 1: 分子病理诊断实验室建设的规范化
中山大学肿瘤医院
2019-02-24 广州
邵建永

## Slide 2: 内容提要
2
实验室硬件建设的规范化
实验室运行管理的规范化
实验室技术选择的规范化
实验室服务的规范化
新技术临床应用的规范化

## Slide 3: 第一部分 实验室硬件建设的规范化

## Slide 4
单基因突变
基于芯片技术的高
通量多基因分型
高通量测序
病原体含量
完备的技术体系
荧光原位杂交
核型
数字PCR
多层次检测平台的综合应用

## Slide 5
基于荧光定量PCR技术的检测
项目名称 | 检测意义
EGFR基因突变 | EGFR-TKI靶向筛选
KRAS基因突变 | EGFR-TKI靶向筛选
BRAF基因突变 | 恶黑、甲状腺癌靶向筛选、肠癌预后预测
PIK3CA基因突变 | 肠癌、乳腺癌预后预测
病原体核酸定量 | EBV、HBV拷贝数 诊断、复发监测
ERCC1\ RRM1表达量分析 | 铂类、紫杉醇疗效预测

## Slide 6
基于FISH技术的检测
检测项目 | 检测意义
HER2扩增 | herceptin靶向筛选
EGFR拷贝数 | EGFR-TKI靶向筛选
ALK断裂 | Crizitinib靶向筛选
N-myc扩增 | NB预后
1p、19q缺失 | 胶质瘤辅助诊断、用药指导
尿路上皮脱落细胞染色体异常 | 血尿筛查
BCR-Abl融合 | 慢粒辅助诊断、Imatinib靶向筛选
hTERC扩增 | CIN转归
SS18断裂 | 滑膜肉瘤辅助诊断
IGH/BCL2染色体易位 | 淋巴瘤辅助诊断
EWS断裂 | PNET辅助诊断
PAX3-FKHR易位 | 腺泡状横纹肌肉瘤辅助诊断

## Slide 7
基于测序技术的检测
技术名称 | 检测项目 | 检测意义
测序 | EGFR | EGFR-TKI靶向筛选
 | CKIT、PDGFRA | Imatinib靶向筛选
 | UGT1A1等SNP | CPT-11等化疗毒性预测
 | NORCH1、FWT7突变 | 儿童T细胞淋巴瘤预后预测
 | IDH1突变 | 间变胶质母细胞瘤预后预测
片段分析技术 | 微卫星不稳定性检测 | 2期肠癌5FU化疗预测 Lynch综合征筛查
毛细管电泳技术 | 淋巴瘤Ig、TCR基因重排 | 淋巴瘤辅助诊断

## Slide 8
基于高通量技术的检测
技术名称 | 检测项目 | 检测意义
基于基因芯片技术的肿瘤多基因突变分型检测 | 19个基因 | 靶向筛选
二代测序 | BRCA1/2、APC突变 基因组测序 基因突变套餐式检测 | 风险预测

## Slide 9: 边建设边服务 ——配套完善的实验室群
Sanger测序
基因分型
FISH
病理
标准化PCR
实验室
NGS实验室
四大配套实功能实验室
高通量测序实验室

## Slide 10
产物区
提取区
扩增区
准备区
临床GMP核酸扩增实验室建设

## Slide 11
NGS测序实验室
多基因的平行检测：基因全貌及靶向用药选择
逐项检测vs.平行检测：节省时间、抓住多阳性
节约检测成本与样本用量
覆盖基因的全外显子，热点+罕见+未知变异位点
NGS
Next generation sequencing
下一代测序
二代测序
高通量测序

## Slide 12: 2014年临床核酸扩增实验室及形态学实验室
qPCR + 一代测序+基因分型+FISH+病理
FISH
基因分型
病理
试剂
提取
扩增
测序
Notes: 14年通过临检中心复审，建设标准的临床核酸实验室、测序室及形态学实验室，共550m

## Slide 13: 实验室空间利用
2003：9m2
2015
25m2
1. 样本处理区的合理化再布局
ALL组织样本提取
病原体样本提取
肿瘤ctDNA提取

## Slide 14: 2016年整合测序实验室
2. qPCR、一代、二代测序合理化布局

## Slide 15
NGS室
一代+二代测序
组织qPCR
+一代
+二代
测序
病原体+
组织一条线，所有终点归为一区
病原体一条线
最初1：
修改2：
全部qPCR一区
所有测序终点归为一区
一代测序前移、
NGS单独一区
最终3：
最大限度方便工作
最大限度防治污染
最大限度保护NGS仪
无法达到NGS区洁净度
无法达到NGS区洁净度
核酸自动提取仪室

## Slide 16: 完整的实验室配置
qPCR + 一代测序+ NGS
实验室的整合
收发室
分型室
FISH室
病理室
病理室
报告室
基于PCR的一代和二代测序主体实验室外围配备13间独立分区实验室
基因芯片、FISH及病理3大功能实验室
共750平方米
核酸自动提取室

## Slide 17: 标准化的临床基因扩增实验室

## Slide 18: 各司其职的仪器设备

## Slide 19: 完备的技术体系

## Slide 20
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 25 | 27 | 40 | 44 | 69 | 78 | 91 | 102
推陈出新
——新技术、新项目层出不穷
紧跟国内外指南、WHO肿瘤分类及诊断标准
全面满足临床、病理诊疗需求
2013年：基于基因芯片技术的肿瘤多基因突变分型检测
2015年：高通量测序技术在遗传性肿瘤中的检测
2016年，自主运行的NGS实验室建成并投入临床服务
2016年评审基因芯片技术获中心新技术优胜奖
新技术
新项目

## Slide 21
早期筛查
辅助诊断
化疗预测
靶向筛选
预后分层
遗传诊断
瘤种 | 检测基因 | 检测技术
胶质瘤 | 1p/19q、MGMT、EGFR、H3F3A K27M | FISH、qPCR
 | IDH1、IDH2、EGFRvIII、TERT、KIAA1549-BRAF | 测序、qPCR
鼻咽癌 | EBV、易感性芯片筛查 | qPCR、芯片
甲状腺癌 | BRAF、RET | qPCR
肺癌 | EGFR、KRAS、BRAF、HER2、NRAS、BIM | qPCR
 | ALK、MET、ROS1、RET | FISH
 | IGF1R、FGFR1 | FISH
乳腺癌 | 遗传性乳腺癌/卵巢癌筛查 | NGS
 | HER2、PIK3CA、TopoⅡα | FISH、测序
胃癌 | HER2、MET、FGFR2，遗传性胃癌 | FISH、NGS
肠癌 | 遗传性大肠癌筛查，MSI | NGS、基因片段分析
 | 靶向药物筛选：RAS、BRAF、PIK3CA、PTEN | qPCR、测序、FISH、芯片
GIST | KIT、PDGFRA、SHDB | 测序
恶性黑色素瘤 | BRAF、KIT、PDGFRA；辅助诊断 | qPCR、测序、FISH、芯片
尿路上皮癌 | chr3、7、17，p16 | FISH
神经母细胞瘤 | NMYC、ALK | FISH、测序
软组织肿瘤 | SS18、EWSR1、DDIT3、MDM2、FOXO1、USP6 | FISH
淋巴瘤 | Ig、TCR基因重排 | 基因片段分析
 | IGH/BCL2、IGH/CCND1、IGH/MYC、API2/MALT1、IGH/MALT1 | FISH
 | IGH、MYC、BCL6、ALK | 
血液肿瘤 | P53/1q21/D13S319/RB1、IGH/FGFR3、IGH/MAF | FISH
 | p53/ATM/CSP12/Rb1/D13S25 | FISH
 | AML1/ETO、PML/RARA、CBFB、MLL、JAK2 | FISH、qPCR、测序
 | NPMl、FLT3-ITD、CEBPA、CKIT | 
 | TEL/AML1、MLL、BCR/ABl1 | FISH、qPCR
 | NOTCH1、FBXW7 | 测序
 | 5/5q、7/7q、20q、8、Y | FISH
病原体 | EBV、HBV、HCV、HPV、TB | qPCR
化疗药物 | UGT1A1、CYP2D6、MTHFR、GSTP1 | 测序
NGS项目 | 遗传性乳腺癌/卵巢癌、肠癌、胃癌等14个遗传性肿瘤 | 
 | ctDNA基因突变 | 
 | 泛癌肿基因变异 | 
16个瘤种、102个项目

## Slide 22: 第二部分
实验室运行管理的规范化

## Slide 23
韩愈《师说》：闻道有先后，术业有专攻，如是而已！
专业化检测
专注
专工
专研
专攻

## Slide 24
韩愈《师说》：闻道有先后，术业有专攻，如是而已！
专业化检测
专注
专工
专研
专攻

## Slide 25: 规范化之——人员资质管理 --合格的专职人员--必须的培训合格证书

## Slide 26
技术原理
技术操作规范
结果分析
质控分析
临床知识
检测意义
新进展
沟通技巧
检测共识
诊疗进展
新技术方法
规范化之专业培训——提升专业素质

## Slide 27
2. 每周内部讲座
技术人员SOP文件讲解
实习生教学
质控资料整理
3. 外部学习
测序技术培训
荧光定量PCR专项培训
华大基因项目讲解
全国PCR质控大会
专业素质培养---好好学习天天向上
1. 资格证
4.
技术水平考核

## Slide 28
好好学习、天天向上——外部篇
2012年
2013年
2014年

## Slide 29
PCR复审验收——自我学习自我完善的历程
2013.12.6
完成SOP文字及图片整理
2014.01
完成、提交整改报告
2013.11
自配试剂整改完毕
2014.03
顺利通过卫生部验收

## Slide 30
卫生部临检中心复审
SOP大幅修改
增加25章，修改24章
整理图片200张
实验室质量管理“灵魂”
全民参与挖根源
整理各类问题54个
内部整改报告13页
逐项规整
整改报告3易其稿
质量管理再上台阶
工作流程全面调整
实现“流水线”操作
追本溯源、步步质控
基因测序初见规范
自配试剂性能检测

## Slide 31
规范化之——技术文件SOP更新完善

## Slide 32: SOP持续修整之路
14年第4本
11年第2本
05年第1本

## Slide 33: 告别说明书式的SOP
誊抄说明书
改说明书式的SOP为可操作式的SOP
配备图片
增加提醒字眼
增加连贯描述

## Slide 34: 操作图片制作
采集操作图片+文字标注：198幅
宣传屏幕滚动播出
润滑部位
电机部分
清洁部位
润滑部位
润滑部位
润滑部位
清洁部位
凹槽、孔内
清洁保养离心机

## Slide 35: 动作分解入SOP
EP管的使用
分离血清
富集肿瘤细胞
实验台摆放

## Slide 36: 针对质控、失控的章节

## Slide 37
科室制度篇
质控篇
分子诊断科工作职能分工制度
分子诊断科工作奖惩制度
分子诊断科举办国家级继续教育项目管理制度
分子诊断科临床试验管理制度
分子诊断科新技术新项目开展管理制度
分子诊断科进修生实验室管理制度
分子诊断科实习生管理制度
分子诊断科实验室安全管理制度
分子诊断科生物安全防护措施
PCR实验室管理篇
FISH实验室管理篇
附件：法规篇

## Slide 38
技术篇
设备篇
可操作性的SOP的撰写,怎么做怎么写，怎么写怎么做！
执行是实验室质量管理“灵魂”！

## Slide 39: 第三部分
管理文件和工作流程的持续更新

## Slide 40: 根据技术分工精细化管理
试剂
提取
上机
一代
二代
生信
制片
阅片
收发
标本库
岗位固定
组内轮转
技术无死角
Notes: 这24人是一个配置极佳的团队，但是只有精细化的分工才能发挥1+1>3的作用。
分成质量与技术两条线，互相监督互相融合。
二是将科室的所有管理工作下发，人人有管理人人有技术人人有责任
人人有头衔的既单线行动，又互相协作，不形成一个职能死角

## Slide 41: 流程的更新
改单一项目负责人为流水线操作
人1：EBV+HBV+HCV提取
人2：EBV+HBV+HCV 配试剂、加样、上机、报告
人3：组织提取
人4：EGFR+KRAS+BRAF配试剂、加样、上机、报告
人5：测序试剂、加样、上机、纯化、报告
。
。
。
每个人每天往返不同实验数次
人1：配ALL试剂+报告
人2：组织提取+加样
人3：EBV+HBV+HCV提取
人4：EBV+HBV+HCV加样、上机
人5：上机、报告
人6：测序纯化、上测序仪、报告。
1个萝卜1个坑
岗位区域固定
如何交接？
对于多步骤的项目，无需往返、涉及人员过多，不易质控（X）
测序、基因分型及NGS专人专项

## Slide 42
制作标本接收处理流程表，实现从接收、切片、病理学评估到DNA提取的全程管理
制作各项目检测流程表，实现从试剂配制、加样、上机、数据分析的层次性质量监控
形成以单据交接形式的管理模式
标本质控
流程质控

## Slide 43
流程化----标本处理流程表
所有标本的接收、切片、病理及DNA质控

## Slide 44
体系配置
电泳质控
PCR上机记录
测序布板
仪器记录
峰图判读
流程化----测序项目流程表

## Slide 45: 管理文件持续 修整之路
14年第4本
13年第3本
05年第1本
13年第3本
11年第2本
17年第5本
逐步建立完善
细化、细分
改说明书式为描述式
增加质控特殊章节
持续
Notes: 从05年编写第一本SOP，不断的更新修正补充，至今已5本，

## Slide 46
1. 仪器维护使用

## Slide 47
设备登记造册、专组管理
档案跟着设备走
4.1建档管理：所有仪器设备应建立独立档案夹，内容如下：
仪器设备申购情况：申购书（10万以上设备为论证报告）、购买合同、安装确认表及接收人员签字。
仪器设备的一般情况：名称、制造商、型号或序号、接收日期、接收状态（全新、改装等）、启用日期、目前放置区域、联系工程师、管理负责人等。
仪器设备的相关文件：仪器设备的说明书、操作手册、设备卡及固定资产卡、维保合同。
仪器设备的损坏、故障、维修须作如下记录：日期、设备名称、设备标记号、损坏或故障的表现、损坏或故障的原因、修理人员及单位、修理的结果、记录人员签名、质量负责人签名等。

## Slide 48
3. 增加针对质控、失控的章节

## Slide 49
4. 增加特色SOP章节

## Slide 50
质量管理手册 程序性文件 作业指导书（FISH例）
质量手册：40个
程序性文件：44个
作业指导书：91个
表格：124个
Notes: 我们从去年开始着手CNAS认证，至此已完成体系建设

## Slide 51: 保证整齐划一的采血送检流程
ctDNA EGFR
分子
紫BD
全院通行条形码提示
护士站现场培训
时间严格限制
Notes: 什么是溶血？
溶血是指血细胞破裂，血液中基因组因中的DNA释放到血浆中，造成了对tDNA的稀释和严重干扰。
溶血的后果
血浆中含量极低ctDNA被基因组DNA
稀释后，检测中无法分离，使基因检
测无法正常进行，造成检测时间滞后
溶血的解决方法
及时重新采血送样
什么是溶血？
溶血是指血细胞破裂，血液中基因组
因中的DNA释放到血浆中，造成了对
ctDNA的稀释和严重干扰。
溶血的后果
血浆中含量极低ctDNA被基因组DNA
稀释后，检测中无法分离，使基因检
测无法正常进行，造成检测时间滞后
溶血的解决方法
及时重新采血送样

## Slide 52: SOP文字定规
肿瘤循环游离DNA（ctDNA）检测采血、送检、分离操作指导书

## Slide 53: 标本质量是生命之本
脱蜡
1.脱蜡中各个环节未严格计时。
切片在二甲苯、乙醇中的脱蜡操作有的没有经过很严格的计时，易导致脱蜡情 况不一致，结果不稳定。
2.样本在刮片之前在空气中干燥时间较长。
刮片前都浸泡在超纯水保持组织湿润，过于干燥会引起组织刮片碎屑漂浮在空 气中造成污染。
3.多个样本放在一张吸水纸。
一个样本仅有两张切片时，有时会使用同一张吸水纸放置2个以上样本切片进行刮片。一个样本严格使用一张吸水纸。
消化
1.提前一天在EP管中加入蛋白酶K和ATL试剂。现配
2.金属浴提前至前一晚设定90度的解交联步骤。
解交联的过程时间要求需要严格1h，时间过长会导致更多的片段化DNA。
提取
在对EP管、硅胶柱操作的过程中手容易碰到管盖内壁。加试剂过快，试剂容易滴在管沿或柱沿。管开盖和加试剂的操作都尽量控制速度，保证规范性。
不经意间存在的必须改正的错误
不能将现有的SOP形同虚设
1. 石蜡组织切片刮片标准操作程序
2. 组织基因组DNA提取标准操作程序
3. 金属浴的使用、维护与校准标准操作程序
4. 微量离心管使用标准操作程序

## Slide 54: 工作流程规范化——由10大元素构成的科室内部工作流程
“追本溯源”
1. 申请单
2. 登记本
3. 信息系统
4. 病理评估原始记录
5. HE切片
6. DNA
7. 原始检测图
8. 报告单
9. 结果记录
10. 当日质控

## Slide 55
流程化----标本处理流程表

## Slide 56: 流程化----病原体拷贝检测流程表
质控信息
质控排版

## Slide 57: 流程化----基因突变检测流程表
层次性监控
布板顺序
试剂配置
上机
结果记录
标本稀释

## Slide 58
病理学评估
检测结果
结果诠释
DNA评估
规范化——结果报告内容和时效性

## Slide 59: 抱怨处理
持续性改进：PDCA
由提取方式及检测试剂盒不同造成的2家医院结果不一致的投诉
病例处理实时记录、监控
连续4次送检、涉及3家医院、提取与检测交叉进行
只为一个答案
重在总结及标准制定

## Slide 60: 质量控制规范化之——全流程质量控制
分析前-标本接收、制片、填写检测申请单
分析中-核酸提取、扩增、产物分析、检测有效性判断
分析后-结果分析、报告审核、结果解释
全流程（workflow）：标本接收-石蜡切片--核酸提纯-PCR扩增-PCR定量或基因测序-基因数据库分析报告。
标准 ：重复，可控，规范

## Slide 61
建立和参加各级质控体系
区域实验室HER2检测
卫生部HPV、HBV检测
PQCC：EGFR突变
EMQN：EGFR突变
CAP 国际认证

## Slide 62
质量——临床应用的生命
2011~2016卫计委临检中心及PQCC室间质评，3种技术16个项目，共69次，全部合格。
Notes: 积极参加全国性质控活动，自2007年起均顺利通过卫生部临检中心组织的全国病原体定量检测室间质评活动、EGFR、KRAS、HER2室间质评活动以及PQCC组织的EGFR、KRAS、HER2室间质评活动；经广东省PQCC为HER2质控成员单位。

## Slide 63
第四部分
NGS检测临床应用的几点思考

## Slide 64
规范化之——新项目转化流程
临床科室建议
技术评估
财务、技术委员会
试剂、伦理
通知开展
审批
政策、文献参阅
技术准备
研发、预实验
提交申请
全程需要6个月

## Slide 65
NGS来袭——
问题与展望

## Slide 66: 实验室设置

## Slide 67
文库制备
试剂准备
提取打断区
专用走廊
杂交扩增区
文库扩增检测
电泳区
测序区
测序室污染程度分析
根据实验室设置，靶序列浓度： ①试剂准备室（无核酸）> ②样本准备室（有核酸无扩增）> ③打断区（无扩增，但片段化核酸更易扩散）> ④文库构建区（低拷贝扩增(基于捕获方法)）> ⑤扩增一区(高拷贝扩增)> ⑥扩增二区（超高拷贝扩增）> ⑦测序（一代测序无扩增，二代测序高拷贝扩增）> ⑧电泳区（电泳过程电泳液是完全向室内环境敞开，经蒸发产生气溶胶浓度极高）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑦

## Slide 68: 制定方便质控的 流程图

## Slide 69: 技术质控节点
样本接收
病理学评估
核酸提取
预文库构建
核酸总量
核酸纯度
核酸降解程度
预文库的浓度
文库构建
是否有接头
文库的 片段长度
文库的浓度
测序前
设备状态QC
测序环境
测序时
Cluster密度
通过率
数据QC
测序后
片段长度
测序深度
文库复杂度
测序前QC
测序中QC
测序后QC
Notes: 对提取后核酸样本的质量控制
检测样本纯度（Nanodrop）
检测样本浓度（Qubit）Qubit3.0 上样范围1-20ul，有效分析范围10pg-100ng；所以测量浓度前可先通过Nanodrop估算核酸浓度。每次测量前都需配制一对标准品和一对质控品，通过质控品检测标准曲线及所配制Buffer是否在范围以内
样本降解评估，琼脂糖电泳
核酸总量
>50ng 30-50ng <30ng
合格（酶切法） 可尝试 不合格
1%琼脂糖凝胶电泳，180V 15min，Maker选用15000bp，上样量50ng左右
合格可尝试不合格
打断片段大小：平均大小应为250bp左右

## Slide 70: BRCA检测报告合成—生信分析流程
Base Calling
(bcl2fastq)
Short Reads
(FastQ files)
Preprocessing Before Calling
SNVs & INDEls Calling
Variants Filtering
Annotation
Population frequency-based
Prediction-based
Structural-based
Evidence-based
Interpretation
Validation
Reporting
Human reference genome
Notes: 数据下机后进入信息分析，首先对下机的原始数据（Raw reads）进行测序质量评估，要求Q20>85，去除低质量以及被接头污染的reads。过滤后的reads用BWA软件（Burrows Wheeler Aligner）与HG19进行序列比对，同时进行序列捕获效果评价，统计深度、覆盖度，比对率，要求平均测序深度≥200X，覆盖度≥98%，≥20X深度区域的覆盖度≥95%。质控合格后用GATK软件进行SNV和Indel的查找，生成目标区域碱基变异的结果，并进行变异的注释，包括进行数据库的比对。

## Slide 71: 如何选择：目标基因测序？全基因组/全外显子组测序？
临床或科研需求
  是否有合适的目标基因富集试剂盒包含拟测序瘤种中的重要基因？
  拟进行的测序旨在指导特定靶向药物的使用？
  拟进行的测序旨在为临床实验或基础转化研究提供数据？
资源
  实验室软硬件条件
  分子生物学实验室、测序平台、生物信息学分析、分子诊断科室、临床科室
  测序费用
  目标基因测序：~5000RMB/例；全基因组/全外显子组测序：~10000RMB/例
  测序策略的选择取决于测序的目的。并非每个病人都需要进行全基因组或全外显子组测序。对于指导现有特定靶向药物的使用，很多情况下，对个别目的基因进行测序即可满足要求。
请考虑以下问题：

## Slide 72: 我们准备好了吗？？ ---- NGS的临床应用
实验室资质
仪器设备的合法性使用
政策法规
检测panel制定
质量控制
实验流程的控制
实验室空间改造
检测+分析+管理人
员配备
标本适用性
临床收费
报告解析
检测成功率
临床反馈

## Slide 73
文库制备
试剂准备
提取打断区
专用走廊
杂交扩增区
文库扩增检测
一代测序区
NGS测序区
生信分析区
分子诊断科Sanger&高通量测序实验室平面图

## Slide 75
NGS实验室功能分区及平面分布图

## Slide 76
流程化----标本处理流程表
所有标本的接收、切片、病理及DNA质控

## Slide 77
体系配置
电泳质控
PCR上机记录
测序布板
仪器记录
峰图判读
流程化----测序项目流程表
层次性的监控

## Slide 78: 测序实验室专用室内质量控制体系
实验室设置、室内质控体系、人员培训为成功测序保驾护航！

## Slide 79: 常用二代测序平台能检测哪些生物标志物? ― 服务于药物研发和个性化医疗
全基因组测序
外显子组测序
RNA测序
基因序列
基因拷贝数
基因组结构
融合转录本
RNA拷贝数
RNA序列
基因融合(gene fusion)
拷贝数变异(CNV)
等位基因表达(Allelic expression)
基因突变(SNPs, indels)
仅供医药卫生专业人士参考
Notes: WGRS is whole genome re-sequencing, which provides genomics information about structural variation, gene copy number variation and SNPs or small inserts/deletions. Exon capture followed by exome sequencing can also provide such SNPs and small InDels information, particularly in coding regions of genes. In today’s drug development, detection of site mutations leads to some successful examples of targeted cancer therapies such as BRAF mutation in melanoma and EGFR mutation in lung cancer. In terms of RNA sequencing, site mutations in RNA level can be detected and we can also find chimeric transcripts which may caused by gene fusion.
Here the blue circle highlight the alteration of gene-dose expression, which is also very important for biomarker discovery. However, because of the better commercialization and lower price, microarray is more popular for this purpose.

## Slide 80: NGS的技术痛点—技术质控节点
样本接收
病理学评估
核酸提取
预文库构建
核酸总量
核酸纯度
核酸降解程度
预文库的浓度
文库构建
是否有接头
文库的 片段长度
文库的浓度
测序前
设备状态QC
测序环境
测序时
Cluster密度
通过率
数据QC
测序后
片段长度
测序深度
文库复杂度
测序前QC
测序中QC
测序后QC
Notes: 对提取后核酸样本的质量控制
检测样本纯度（Nanodrop）
检测样本浓度（Qubit）Qubit3.0 上样范围1-20ul，有效分析范围10pg-100ng；所以测量浓度前可先通过Nanodrop估算核酸浓度。每次测量前都需配制一对标准品和一对质控品，通过质控品检测标准曲线及所配制Buffer是否在范围以内
样本降解评估，琼脂糖电泳
核酸总量
>50ng 30-50ng <30ng
合格（酶切法） 可尝试 不合格
1%琼脂糖凝胶电泳，180V 15min，Maker选用15000bp，上样量50ng左右
合格可尝试不合格
打断片段大小：平均大小应为250bp左右

## Slide 81: NGS合理化临床应用之问题一： 如何选择目标基因Panel测序？ 全基因组/全外显子组测序？
临床诊疗？或转化医学研究需求
  旨在指导特定靶向药物和其它治疗方案用药的使用？
  旨在为临床实验或基础转化研究提供数据？
医疗资源合理化配置问题
  实验室软硬件条件： 分子检测实验室、测序平台、生物信息学分析、临床科室
  诊断经济学费效比：目标基因测序：~5000RMB/例；全外显子组：10000RMB/例；全基因组：？？？RMB/例
  测序策略的选择取决于测序的目的。
  是否每个都需要进行全基因组或全外显子组测序。
  对于指导现有特定靶向药物的使用，单基因进行测序即可满足要求。
如何选择基因组合
  核心基因清单（core gene list）各瘤种特异性的panel
  大而全的gene panel

## Slide 82: “可靶向作用基因”
第一类（Level 1 actionable alterations）
国际、国内指南（CSCO、ASCO、NCCN、ESMO）明确指定
药物标签中说明的
与FDA/CFDA批准的适应症相关的临床分型基因变异
具有明确的分子诊断或预后判断价值的基因变异
第二类（Level 2 actionable alterations）
正在开展的任何期别（I-III期）临床试验中的药物相关靶点
在已经或即将开展的临床试验中作为入组条件的变异靶点
在国内外指南中其他肿瘤或疾病适应症的药物靶点
用于辅助诊断或预后判断的靶点。

## Slide 83: NGS未来：全外显子？全外显子！！
更全面的基因组学信息大数据
临床+科研转化研究的最爱
省却基因Panel的选择苦恼
癌症诊疗创新发现的宝库
WES 上还是不上？

## Slide 84: 检测的目的是什么？
2016-
治疗方法选择
预后判断
疗效评估
动态监测
问题和挑战
如何在保证最佳治疗方案的同时不增加患者的经济负担？
有没有方法可以让医生方便地判断应该使用哪一种panel？
大量的研究有待开展，发现有效的分子标志物。但是样本库的质量往往成为阻碍分子标志物快速验证的因素。
新型治疗靶点？？？

## Slide 85: NGS合理化临床应用之问题一： NGS如何实现不同突变类型与样本类型的最佳匹配？
DNA碱基置换突变、小片段插入/缺失 、
  适用于常见临检样本：组织样本、血液样本、ctDNA样本
DNA拷贝数扩增：阳性结果可靠、需要排除假阴性
  适用于临检样本：组织样本（肿瘤细胞含量大于60%）
  不适用于：血液样本、ctDNA样本
DNA水平片段缺失：大片段缺失、杂合性缺失无法有效检测
  适用于临检样本：组织样本；不适用于：血液样本、ctDNA样本
融合基因检测：阳性结果可靠、需要排除假阴性
  适用于常见临检样本：组织样本
  不适用于：血液样本、ctDNA样本

## Slide 86: 中国NGS临床应用之问题二： 正常人群数据库？疾病人群数据库！
Genome | Somatic variants | Genetic database | Var-drug database | Germline variants
UCSC | COSMIC | HGMD | myCancerGenome | dbSNP
Ensemble | TCGA | ClinVar | BioMart | 1000genome
1000genome |  | BIC | DoCM | ExAC
 |  | LOVD | CIViC | ESP
 |  |  | OncoKB | 
我们中国人的基因数据库在哪里？中国人癌症基因变异谱在哪里？

## Slide 87: NGS测序临床应用问题之三：。。。。。
检测敏感限度的问题：
无限追求敏感性可行吗？
肺癌EGFR突变敏感性用药的检测阈值？
肠癌RAS突变敏感性性用药的检测阈值？
液体活检突变检测的阈值？
NGS与经典技术的选择问题：
TMB vs MSI？
NGS vs FISH？（扩增或缺失）
NGS vs ddPCR？（T790M突变）
NGS vs Arms-qPCR（敏感突变）
不同类型样本检测技术的选择问题：
大组织样本：NGS
穿刺活检组织样本：NGS ？Or qPCR/ddPCR
血浆标本ctDNA
  突变 OK
  基因扩增 ？？？
  融合基因？？？
Notes: 15年成为高通量测序定点单位，在医院的大力支持下，扩建符合临检要求的整合一代二代测序实验室，可独立开展血液及组织NGS.

## Slide 88
NGS用于肿瘤遗传易感人群筛查的几点思考
是否推荐正常人群检测？
谁来发报告/面对患者或家属？
如何推荐检测？
不同数量基因的检测
利用不同样本的检测
从遗传筛查角度
从用药角度
其他瘤种是否检测
隐私和伦理问题
受检者的接受、理解、承受程度
该告知受检测者哪些内容？何时候告知？

## Slide 89: 分子诊断技术合理化临床应用
+
？？！
多基因
高敏感
无创性
实时性
NGS
液体活检

## Slide 90: 第五部分
严格质量控制是临床检测的生命线

## Slide 91: 胚系突变NGS检测DNA提取
样本年限2015~2017
全血+WBC
FFPE提取试剂盒
Nanodrop/Qubit差距3倍
排除年限影响
全血全部失败
FFPE提取试剂盒不适用全血

## Slide 92
Nanodrop/Qubit接近1
凯杰全血DNA提取
白细胞及全血均可
FFPE提取试剂盒
修改条件后可用于白细胞
FFPE提取试剂盒
修改条件后不可用于全血
对比实验
不同试剂盒对比
全血与WBC重复
FFPE提取试剂盒改良后对比

## Slide 93
WBC FFPE提取试剂盒
WBC FFPE提取试剂盒（改良后）
启示：
新检测项目的新种类样本处理的前期质控
对于不同样本种类选用针对性的提取试剂盒
即使在短时间无法更换的前提下，了解提取原理，合理灵活修订提取步骤

## Slide 94: ctDNA NGS检测DNA提取
磁珠结合液与磁珠未充分混匀即加入裂解消化后的血浆
+
Qiagen的蛋白酶K不能与life磁珠抽提试剂盒很好的兼容
+
T7及T4采血管为普通EDTA抗凝，处理超时
已对SOP相应关键步骤做详细备注，后续操作严格按照SOP
采用life磁珠抽提配套蛋白酶K
强调采血管及处理时间
采血量不够，提取体积过少
ctDNA NGS第一次预实验
ctDNA NGS第二次预实验

## Slide 95
样品编号 | 溶血程度 | 血浆体积（mL) | Qubit浓度平均值（ng/μL） | DNA总量(ng) | DNA质检结果（≥25ng）
T25 | 2 | 3 | 0.522 | 32.88 | 合格
T26 | 1 | 4 | 0.628 | 25.12 | 合格
T27 | 1 | 4 | 0.578 | 23.12 | 合格
T28 | 1 | 4 | 2.4 | 100.8 | 合格
T29 | 2 | 4 | 0.898 | 37.716 | 合格
T30 | 1 | 4 | 0.728 | 30.576 | 合格
T31 | 2 | 4 | 0.25 | 10.5 | 合格
T32 | 2 | 3 | 0.69 | 28.98 | 合格
T33 | 2 | 4 | 0.216 | 29.072 | 合格
T31 | 2 | 3.5 | 0.534 | 28.428 | 合格
使用统一采血管、
规定处理时间2小时间隔
建议采血量至少满足8mL
采集要求培训，加强对临床相关人员提供血液样本采集的指导培训
需要配备10mL磁力架
ctDNA NGS第三次预实验
在严格遵守SOP操作环节
+试剂、耗材、设备全面配套
+ 外部人员积极配合：
DNA提取合格
建库合格
检测合格

## Slide 96: 室内质控失控分析
2017年9月HBV-DNA定量检测
9月HBV-DNA定量弱阳质控品
9月HBV-DNA定量强阳质控品
弱阳性质控物出现2段时间连续失控

## Slide 97
首次连续失控分析：
1.同批次阴性质控，样本阳性率等数据未出现异常；
2.大规模抽样进行临床数据比对，结果与临床符合；
3.同时间每批次强阳性质控品正常；
4.质控物未过有效期；
初步判断：弱阳质控品因保存不当或其他不明原因在有效期内失效；
处理：更换弱阳质控品
后续观察：恢复正常，但2次上机后又出现弱阳性质控品失控，问题未解决
再次分析：
不排除为多因素的复杂原因，需全面排查：仪器、试剂、人员、环境等
其他数据及质控正常，基本可排除仪器问题；
更换弱阳质控品短期内正常，说明弱阳质控有问题；该批次弱阳质控质量问题？查验批次号，与上月所用为同一批次，批次质量差异的推论不成立；
人员：再次失控时间段出现人员岗位变动，原失效质控品未处理，被顶班人员再使用。
处理：
1. 立即处理失效试剂；
2. 要求技术组完善交接班制度并保证执行；
后续追踪：未再次出现同类问题
质控物因如何保存不当？如何在有效期内失效？
如何完善临时交班制度，并落实执行？

## Slide 98: 本案尚未结束！——制度完善
事件总结：
本事件原因之一为质控品失效，但因该岗位人员较多，相关记录欠缺，因此是否因人为保存不当无法证明，应补充相关记录。
本事件另一原因为交接班不详细，对可能有问题的试剂未予交代，应完善相关制度。
由PCR组组长及质量主管：
1. 完善试剂存储及使用方式；2. 落实补充相关记录表格；3. 完善交班制度

## Slide 99: 案例之一：EBV-DNA失败率过高
EBV-DNA检测内参失败率长期维持在高水平，造成重复检测增加，对成本及报告周期的负面影响很大

## Slide 100
可能的原因
试剂质量
人员操作
仪器故障
提
取
试
剂
检测
试
剂
1. 失败孔位不固定，且其它检测项目多正常
原因分析及排查
2. 超过95%的失败样本再次检测后可成功;失败率与批次无关
3. 对技术员进行编号识别并长期观察，人员之间有差别。失败率7%~13%

## Slide 101
真实原因：过大的检测量没有配备足够的人手，让技术员难以实现最高标准的操作
解决方案：采用自动化提取设备
改进效果：失败率大幅下降

## Slide 102: 案例之二：HBV-DNA污染排查
事件：2017.10.13起（改用自动提取后），HBV-DNA检测阴性质控品出现低值阳性（2/3）。

## Slide 103: 案例之二：HBV-DNA污染排查
排查过程：
追加阴性质控观察
污染消失
一
过
性
仍有污
染
持续性污染
各房间旷置纯水
同
期
人
工
操
作
阴性质控正常
仅提取仪空间纯水出现阳性
自动提取仪污染可能性大
处理
改为人工提取
加强通风净化
谨慎处理强阳性质控品
清洁提取仪
经过定期监测，污染已于一周后消除；污染首次出现对应时间高值阳性样本较多，怀疑为污染来源；
提取仪测试房间净化能力弱，且提取仪内部无净化洁净设施为本次事件的根本原因

## Slide 104: 投诉受理与分析、处理
投诉受理
事实确认
调查分析
外部因素
反馈确认
处理
反馈确认
内部改进
跟踪验证
外部因素

## Slide 105
处理流程：
调取原图，判读结果无误；
重复检测核酸，仍高值阳性；
重复提取原血样，再次检测结果为阴性；
医生再次采集样本，提取检测为阴性，投诉属实；
对该批次数据进行复核，质控无异常，考虑到假阳性值过大，高度怀疑为样本错误，可能为重复吸取或样本颠倒
排查问题样本周围20例样本，比对临床数据，发现其相邻一例样本高度疑为假阴性；
按上述流程验证该样本，确定为假阴性；
通知两例样本的送检医生，告知其正确结果，并追回原报告，补发正确报告。
内部调查样本颠倒原因，查明为人为差错；
对该环节进行增补记录；
跟踪验证，下半年暂未出现同类差错。
如何核实
如何分析原因、定性
后续改进
如何造成的？
如何保证不再出现类似问题？
案例：2017上半年本院某医生电话投诉某例EBV-DNA定量检测与临床不符，怀疑假阳性

## Slide 106: 投诉记录及沟通

## Slide 107: 规范化之——样本的质量决定检测的结果
完成突变检测最少需要多少的肿瘤细胞数暂无定论
一个检测样本中至少含有200～400个肿瘤细胞
使用DNA测序法，所需要的肿瘤细胞含量不少于50％
高敏感性的方法也至少需要10％的肿瘤细胞的含量
Robert P, et al. JTO 2010;5:1076~1085

## Slide 108: 第六部分
实验室服务的规范化

## Slide 109
不忘初心 砥砺前行
——分子诊断科学科建设成果汇报
邵建永
2017-2-17

## Slide 110
建设一流分子诊断平台
全面个性化服务临床
分子诊断科
邵建永
2013-3-16
Notes: 110

## Slide 111: 牢记服务使命
准确定位——服务临床、服务科研
满足临床对新项目的服务需求
快速的报告时间，支撑床位周转率的提高
密切与临床科室的沟通、加强多学科协作
分享——专业经验、职业快乐

## Slide 112
加强临床宣讲

## Slide 113
科室文化特色初成
科室LOGO（Molecular Test）
凝练精神
精益求精的专业精神
团结互助的合作精神
分享快乐的奉献精神
服务文化
全面服务——临床的需求
个性服务——不同科室的个性化需求
配角服务——正确认识科室定位
服务临床第一！！

## Slide 114
授人玫瑰，授人以渔——分子病理
国家级继续教育精品课程
《分子病理在现代肿瘤诊治中的应用》第7期
《华南地区分子病理/分子诊断主任论坛》暨
国家级继续教育《分子病理技术在现代肿瘤诊治中的应用》
《分子病理技术在现代肿瘤诊疗中的应用》
----华南地区分子诊断的摇篮
连续7年，10场，专家库40人，学员逾2000人！
Notes: 《分子病理技术在现代肿瘤诊疗中的应用》为我们2010年首次举办时起的名字，之间已举办7期。
以分子检测技术、标志物最新进展、实验室建设及规范化检测为主线，接收省内外，乃至全国病理专业、检验、中心实验室、肿瘤内外科、血液科学员共名，通过学术、信息交流，促进对相关交叉学科的了解和业务能力的提高
成立了委员60名，会员223名的广东省抗癌协会分子诊断专业委员会，利用会议、微信平台传播知识。

## Slide 115
硕果累累——2个国家级示范中心、1个国家试点单位、
1个省示范实验室、1个省级工程中心、1个一个联合实验室

## Slide 116: 小 结
实验室布局：前瞻规划、因地制宜、全盘思考。。。
流程更新：一切为了方便临床、一切为了服务临床。。。
管理文件修改：与时俱进、持续修改、重在执行、强化监督。。。
质量控制：室间质评考能力、室内质监考制度、考执行力。。。

## Slide 117
谢谢聆听!