## Slide 1: 上海星耀医学科技发展有限公司 市场部 顾佳敏
乙型肝炎病毒核酸定量高敏检测
临床需求及应用

## Slide 2
Notes: 首先请先允许我花一点点时间，简要的介绍一下我们公司

## Slide 3
乙型肝炎病毒核酸定量高敏检测的临床需求及应用
Notes: 言归正传，今天很荣幸能够代表公司在这边与各位老师一起交流、分享。。。。。。

## Slide 4: 高敏HBV DNA检测 乙肝诊断最佳解决方案
1.2亿 人
慢性HBV携带者
1/3
3千万~4千万人
慢性乙肝患者
~35万人
肝癌死亡
灵敏度高
抗干扰能力强
重复性好
高通量
线性范围广
结果准确
快速
Notes: 说到乙肝病毒，我国面临乙型肝炎这种慢性传染性疾病的防治形式依旧相当严峻，所以乙型肝炎的准确诊疗和全面预防显得尤为重要，随着国内外分子诊断技术的不断发展，临床诊断对HBV定量检测的要求也越来越高。正是因为这样的背景下，国内外不断更新的肝病防治指南提出了乙肝诊断的最佳解决方案——全面使用高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）检测作为HBV初期感染、整个病程的监控、疗效的评价以及预后的判断标准。

## Slide 5: HBV DNA 高敏检测 What？ Why？ HOW？

## Slide 6
主要内容
HBV DNA 高敏检测技术背景
国内外对 HBV DNA 高敏检测的建议及要求
HBV DNA 高敏检测的临床需求
Notes: 我将从以下三点主要内容进行阐述

## Slide 7
HBV DNA 高敏检测的技术背景

## Slide 8
HBV DNA 高敏检测技术
荧光定量PCR检测技术
提取
扩增
高敏
稳定性
准确度
灵敏度
Notes: 实际上高敏检测它的原理还是采用的荧光定量PCR的检测技术，由于国内分子诊断技术的不断革新及优化，高敏检测则是在整个PCR技术的基础上提高了它对检测结果的稳定性、准确度、灵敏度。如何做到这些提升？最重要的两个环节，PCR扩增和核酸提取，通过优化改进这两点来达到高敏检测的要求

## Slide 9: 核酸提取（核酸前处理）
目的：提取出可用于qPCR扩增的高纯度DNA。
原则：尽可能保证核酸分子一级结构完整性;排除其他杂质污染。
原理：
样本
裂解细胞
物理作用（离心、煮沸等）
化学作用（Tris、Triton）
酶作用（蛋白酶K）
核酸
煮沸法
柱法
磁珠法
异硫酸氰胍（核酸酶）
蛋白酶（蛋白）
乙醇（细胞碎片，有机试剂污染）
高纯度HBV DNA
Notes: 我们首先讲一下第一个重要环节，核酸在细胞中总是与各种蛋白质结合在一起的.目的。。原则。。

## Slide 10: 核酸提取（核酸前处理）
磁珠法：
经过特定修饰的磁珠可以特异性的吸附核酸，可通过磁场进行分离、转移而无需高温裂解及高速离心，可实现多次核酸纯化，核酸可用低盐缓冲液或水洗脱。
优点：
DNA损失较少、核酸纯度高、操作步骤简便、易于实现自动化等
裂解-结合-洗涤-洗脱
Notes: 磁珠法。。。。。优势。。也是目前市场上HBV DNA 高敏检测所采用的主流提取方法

## Slide 11
荧光PCR的扩增
TaqMan技术
Notes: 第二个重要环节，荧光PCR的扩增，扩增实际还是采用的TaqMan技术，这一点国内外的试剂基本上没有太大差距。

## Slide 12: 荧光PCR的扩增
扩增部分
①非竞争性内参-监控假阴性
②UNG酶防污染-防止假阳性
最新行业标准（2012.6.1实施）
Notes: 并且国内大部分企业在扩增都添加两个核心技术，一个是非竞争性内参，能有效监控假阴性，第二个是UNG酶，用于扩增体系的防污染可以降低假阳性的发生率。而内参技术在我国最新行业标准中也是有明确要求的。其实最新行业标准不但是对产品扩增技术设定新标准，同时也是对核酸的提取有了更高的要求。

## Slide 13: 国内外对 HBV DNA 高敏检测的建议及要求
Notes: 随着PCR技术发展的突飞猛进，高特异性的扩增以及高纯度高效率的核酸提取，使得hbv dna定量的检测结果变得日益精准，愈加灵敏。那么我们如何量化高敏检测对结果要求呢？国内外的不少医学指南对此也提出了许多的建议及要求

## Slide 14: 新颁布的注册技术审查指导原则
国家SFDA技术审评中心《HBV-DNA定量试剂审评指导原则》（2013年5月）中建议：
HBV-DNA最低检测限：≤30IU/ml
不建议采用煮沸法提取，要求试剂盒具有核酸纯化步骤。
Notes: 我国的注册标准中也提到HBV DNA最低检测限≤30IU

## Slide 15: 国际肝病指南推荐使用高敏 HBV DNA 检测
美国《 2015年慢性乙型肝炎防治指南》：灵敏度≤10-30IU/ml
[2 Chronic Hepatitis B：Update 2015，Anna S.F.Lok，2015[HEPATOLOGY]
欧洲肝病协会EASL2012年《慢性乙肝临床实践指南》：灵敏度≤10-15IU/ml

## Slide 16: 总结 什么是高敏检测？
1.HBV DNA 高敏检测不是一项新技术
2.不是某一环节的提升
3.应加入内参技术、UNG酶技术，必须达到相应的灵敏度≤30IU/ml，并且拥有有效的核酸纯化步骤
Notes: 总结一下之前所说的内容，HBV DNA高敏检测仍然是一个基于荧光定量PCR的检测技术，只是形式上发生了变化

## Slide 17: 临床需求
为何要采用 HBV DNA 高敏检测？
Notes: 高敏检测的临床应用价值是什么，换句话说，为何我们要提高我们现有的检测？

## Slide 18
HBV DNA 载量是贯穿诊断、治疗及监控的重要指标！
 | 诊断 | 启动治疗 | 鉴别 初始应答 | 预测 治疗应答 | 监测耐药 | 证明 持续应答
HBsAg |  |  |  |  |  | 
HBsAg定量 |  |  |  |  |  | 
抗-HBs |  |  |  |  |  | 
HBeAg |  |  |  |  |  | 
抗-HBe |  |  |  |  |  | 
抗-HBc |  |  |  |  |  | 
HBV DNA |  |  |  |  |  | 
ALT |  |  |  |  |  | 
Notes: 大家应该都知道，HBV DNA载量是贯穿诊断、治疗及监控的主要指标，HBV DNA检测都为临床医生了解患者病情，做出准确的诊断及提供治疗方案提供了一个重要的信息。

## Slide 19: HBV DNA 高敏检测的临床需求
抗病毒治疗治疗指征的需求（诊断需求）
抗病毒治疗效果监测及评价的需要（治疗评价需求）
及早发现耐药，优化治疗方案，减少复发风险（耐药管理需求）
实验室自动化需求
Notes: HBV DNA检测如此重要，一种高精准的HBV DNA检测手段自然而然也成了临床最大需求，由于时间关系，我就介绍一下几个关键需求

## Slide 20
启动抗病毒治疗指征需求
（诊断需求）
Notes: 首先介绍的是诊断需求，诊断意味着是否要开启治疗，而启动抗病毒治疗的时机与HBV-DNA水平有什么样的关联

## Slide 21
HBeAg | HBV DNA (IU/mL) | ALT (×ULN) | 建议
+ | >20,000 | < 2× | 观察ALT是否升高，升高时考虑治疗 如果年龄>40岁，ALT持续处于1- 2× ULN，或有HCC家族史考虑肝活检；如果有中/重度炎症活动或纤维化应考虑治疗
+ | >20,000 | >2× | 观察3-6月，如无自发HBeAg血清转换需要治疗；如果出现黄疸或失代偿立即治疗
- | >20,000 | >2× | 治疗
- | 2,000-20,000 | 1- >2× | 考虑肝活检；如果有中/重度炎症活动/纤维化应考虑治疗
- | <2000 | <ULN | 观察 每6-12月检测HBV DNA及ALT
2015年最新慢性乙肝治疗指南中的建议
Notes: 这两个浓度临界值的定量准确性是十分重要的。而以往，由于普通检测方法的局限性，抗干扰能力较差，检测结果不稳定等问题，使得临床医生面对这种在临检点附近的患者是否应该进行抗病毒治疗变得相当困惑。临床急需一种高精准的方法，提供更加稳定，有效的检测结果，帮助临床医生对何时该启动抗病毒治疗提供严谨的判断依据。

## Slide 22
抗病毒治疗效果监测及评价的需要
（治疗评价需求）
Notes: 第二点说抗病毒治疗效果检测以及评价的需求

## Slide 23: 2015慢性乙型肝炎治疗（阶段性治疗）
1.理想的终点：HBeAg 阳性与HBeAg阴性患者，停药后获得持久的HBsAg 消失，可伴或不伴HBsAg血清学转换。
2.满意的终点：HBeAg阳性患者，停药后获得持续的病毒学应答，ALT复常，并伴有HBeAg血清学转换；HBeAg阴性患者，停药后获得持续的病毒学应答和ALT复常。
3.基本的终点：如无法获得停药后持续应答，抗病毒治疗期间长期维持病毒学应答（HBV DNA检测不到）
总体治疗目标：最大限度地长期抑制HBV DNA，减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化，延缓和减少肝脏失代偿、肝硬化、HCC及其并发症的发生，从而改善生活质量和延长存活时间。
Notes: 说到治疗，那我们肯定会问，乙肝的治疗终点是什么？2015年的防治指南中，将治疗终点分为三个阶段。1.2.3.。总体治疗目标：最大限度地长期抑制HBV DNA，减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化，延缓和减少肝脏失代偿、肝硬化、HCC及其并发症的发生，从而改善生活质量和延长存活时间。 何为最大限度地长期抑制HBV，如何量化这个最大限度？

## Slide 24: Keeffe慢性乙肝治疗流程图
（EmmetB. Keeffe等，2007，美国斯坦福大学亚洲肝病中心）
Notes: 这张图展示的是美国斯坦福大学亚洲肝病中心推荐的慢性乙肝治疗的流程图，在这张图中可以看出，在治疗的第12周、24周都必须采用HBV DNA的定量检测来确定治疗应答情况，而早在2007年，国外专家组对完全应答的最基本标准就早已是HBV DNA＜60IU/ml，所以只有高敏检测，才能够有效的判断治疗的应答情况，同时也对阶段性治疗终点的确定及停药后的随访提供了科学的依据

## Slide 25
及早发现耐药，优化治疗方案，减少复发风险
（耐药管理需求）
Notes: 第三点，耐药管理的需求，及早发现耐药，优化治疗方案，减少复发风险

## Slide 26: 各种抗病毒药物的耐药发生率
Notes: 当下一线的抗病毒治疗药物主要是核酸类似物，而如今的抗病毒治疗药物都存在耐药率的问题，如拉米夫定四年耐药发生率已经高达67%。而一旦治疗药物耐药发生，就意味着患者的治疗效果减弱，病毒学指标生化学指标都会迅速提升。

## Slide 27
从乙肝病毒变异到发生临床耐药
更早发现耐药引起的病毒学突破，及早调整更加适合的用药治疗方案
基因耐药
病毒学突破
临床复发
ALT＞2ULN
生化学突破
Notes: 这是一张HBV从病毒变异到临床耐药的过程图，从图中可以看出，从最早的治疗开始到出现应答，发生基因耐药、病毒学突破、生化学突破直到临床复发，HBV DNA水平均与生化转氨酶水平呈正相关关系。在整个过程中如果我们能够及时的发现由耐药引起的病毒学突破，就能及早的调整更加合适的治疗方案，避免患者由于临床复发而引起的慢性乙型肝炎急性加重，进而减少患者进展为肝硬化或肝癌的风险。同时高敏检测意味着血液中的病毒载量有望降得更低，停药的安全系数也就越高，发现病毒出现反弹的时间截点大大提前。

## Slide 28: 实验室自动化的需求
Notes: 那么最后一点，实验室自动化的需求，对于临床医生来说肯定希望检验者提供的检测结果十分精准，而作为一名检验者同样也是希望自己的结果既能准确无误又能简单方便，能实现这一点的必定是自动化平台的建设，如此才能避免同一试剂，在不同实验室，因环境或人为因素导致的结果差异化。而更高的机械化程度及一体化也是未来临床分子诊断发展方向的大趋势。

## Slide 29: HBV DNA 高敏检测的重要意义
29
精准的把握治疗时机
更加可靠的治疗评价
决定治疗方案
改变策略
预测预后
满足实验室高通量、自动化需求
Notes: 最后总结一下，HBV DNA高敏检测能够帮助我们临床工作者，精准的。。。

## Slide 30: 复星高敏HBV 高标准注册 国内首家获得CFDA认可
复星的高敏乙肝定量检测试剂是国内首家完全按照《中华人民共和国医药行业标准YY/T 1182-2012核酸扩增检测用试剂盒》及国家SFDA技术审评中心《HBV-DNA定量试剂审评指导原则》（2013年5月）研发、注册、生产的，并且在临床应用的三年多以来广受客户好评
Notes: 最后一点时间，我这边向想各位推荐一下复星的HBV DNA 高敏检测试剂

## Slide 31: 复星 HBV DNA 高敏检测试剂盒
提取方法：全自动磁珠法提取
样本类型：血清、血浆
线性范围：1×102-1×109IU/ml
定量检测下限：100IU/ml
最低检出限：15IU/ml
同时反应体系中加入了UNG酶，
可有效防止扩增体系的污染。
使用非竞争性内参，可监控
和避免由样本中的抑制物引起的“假阴性”结果。
国食药监械（准）字2013第3401362号

## Slide 32
线性范围
线性1 | 线性2 | 平均值 | 对数值
1.69E+00 | 3.42E+00 | 2.56E+00 | 0.41
3.14E+01 | 3.58E+01 | 3.36E+01 | 1.53
3.29E+02 | 3.48E+02 | 3.39E+02 | 2.53
3.68E+03 | 3.40E+03 | 3.54E+03 | 3.55
4.13E+04 | 3.90E+04 | 4.02E+04 | 4.60
4.81E+05 | 5.38E+05 | 5.10E+05 | 5.71
5.82E+06 | 6.52E+06 | 6.17E+06 | 6.79
6.91E+07 | 8.18E+07 | 7.55E+07 | 7.88

## Slide 33: 重复性效果图
样本 | 定量值 | Log值 | 11 | 4.40E+05 | 5.64
1 | 5.57E+05 | 5.75 | 12 | 3.86E+05 | 5.59
2 | 5.00E+05 | 5.7 | 13 | 4.55E+05 | 5.66
3 | 4.86E+05 | 5.69 | 14 | 4.11E+05 | 5.61
4 | 4.81E+05 | 5.68 | 15 | 3.63E+05 | 5.56
5 | 4.23E+05 | 5.63 | 16 | 3.53E+05 | 5.55
6 | 3.86E+05 | 5.59 | 17 | 4.60E+05 | 5.66
7 | 5.05E+05 | 5.7 | 18 | 4.40E+05 | 5.64
8 | 3.80E+05 | 5.58 | 19 | 4.00E+05 | 5.6
9 | 4.54E+05 | 5.66 | 20 | 4.14E+05 | 5.62
10 | 4.53E+05 | 5.66 | 平均值 | 4.37E+05 | 5.64
STDEV | 0.518 |  |  |  | 
CV% | 0.92% |  |  |  | 
E5精密度参考品
E3精密度参考品
样本 | 定量值 | Log值 | 11 | 4.35E+03 | 3.64
1 | 6.66E+03 | 3.82 | 12 | 4.43E+03 | 3.65
2 | 7.64E+03 | 3.88 | 13 | 3.98E+03 | 3.6
3 | 6.30E+03 | 3.8 | 14 | 4.15E+03 | 3.62
4 | 4.67E+03 | 3.67 | 15 | 4.72E+03 | 3.67
5 | 5.13E+03 | 3.71 | 16 | 4.51E+03 | 3.65
6 | 5.01E+03 | 3.7 | 17 | 4.06E+03 | 3.61
7 | 4.44E+03 | 3.65 | 18 | 4.37E+03 | 3.64
8 | 4.81E+03 | 3.68 | 19 | 4.45E+03 | 3.65
9 | 4.46E+03 | 3.65 | 20 | 4.13E+03 | 3.62
10 | 4.51E+03 | 3.65 | 平均值 | 4.84E+03 | 3.68
STDEV | 0.745 |  |  |  | 
CV% | 2.03% |  |  |  | 

## Slide 34: 定量检测下限
定量检测下限 100IU/ml |  |  |  |  | 
样本编号 | 定量结果 | 结果对数 | 样本编号 | 定量结果 | 结果对数
1 | 1.65E+02 | 2.22 | 11 | 9.61E+01 | 1.96
2 | 1.55E+02 | 2.19 | 12 | 1.03E+02 | 2.01
3 | 1.14E+02 | 2.06 | 13 | 1.08E+02 | 2.03
4 | 1.02E+02 | 2.01 | 14 | 9.72E+01 | 1.97
5 | 9.65E+01 | 1.96 | 15 | 1.21E+02 | 2.08
6 | 1.17E+02 | 2.07 | 16 | 1.00E+02 | 2
7 | 1.09E+02 | 2.04 | 平均值 | 1.04E+02 | 2.00
8 | 1.08E+02 | 2.03 | STDEV | 0.6798 | 
9 | 1.08E+02 | 2.03 | CV% | 3.32% | 
10 | 1.20E+02 | 2.08 |  |  | 
定量检测下限100IU/ml
采北京康彻斯坦国家二级标准物质S5(1.41E+03 IU/ml)，稀释12倍（理论值为100IU/ml），重复提取及扩增16次，CV%＜5%

## Slide 35: 最低检出限
样本编号 | 测试结果 | Log值 | 评价结果
1 | 7.90E+00 | 0.90 | 阳性
2 | 1.02E+01 | 1.01 | 阳性
3 | 1.32E+01 | 1.12 | 阳性
4 | 1.75E+01 | 1.24 | 阳性
5 | 1.79E+01 | 1.25 | 阳性
6 | 1.87E+01 | 1.27 | 阳性
7 | 2.07E+01 | 1.31 | 阳性
8 | 2.26E+01 | 1.35 | 阳性
9 | 2.35E+01 | 1.37 | 阳性
10 | 2.36E+01 | 1.37 | 阳性
11 | 2.38E+01 | 1.38 | 阳性
12 | 2.48E+01 | 1.39 | 阳性
13 | 2.96E+01 | 1.47 | 阳性
14 | 3.08E+01 | 1.49 | 阳性
15 | 3.30E+01 | 1.52 | 阳性
16 | 4.41E+01 | 1.64 | 阳性
平均值 | 2.26E+01 | 1.32 | 
采用北京康彻思坦的国家二级标准物质S5(1.41E+03 IU/ml)，稀释100倍（理论值在15IU/ml），重复提取及扩增16次，阳性检出率100%。
最低检出限15IU/ml

## Slide 36: 国内市场情况
上海交通大学医学院附属新华医院
同济大学附属东方医院
上海交通大学附属第一人民医院
上海交通大学附属第六人民医院
浙江省人民医院
浙江中医药大学附属第一医院
浙江大学医学院附属第二医院
常州市第一人民医院
常州市第三人民医院
华中科技大学同济医学院附属协和医院
武汉大学人民医院（省人民）
第三军医大西南医院
重庆医科大附属二院
…………
……
全国多家三级医院用于临床
Notes: 复星的HBV DNA定量高敏检测试剂盒，自13年以来，已经被全国多家三级医院运用于临床，无论是试剂质量还是售后服务都具有良好的口碑.

## Slide 37
感谢您的关注和聆听！
Notes: 最后，希望我们星耀医学的HBV DNA高敏检测试剂盒，能够为我们的临床工作者提供更加精准更加便捷的检测手段；同时我们会坚持精益求精，为我国的慢性乙型肝炎防治的个体化、精准化做出更多的贡献。谢谢大家。