## Slide 1: SUPBIO® HIV-1 DNA 病毒储存库检测 在艾滋病诊疗中的应用研究
广州海力特生物科技有限公司
2017年2月8日

## Slide 2: HIV-1检测技术及发展
病毒分离培养：敏感性差、周期长、费用高，需BSL—3实验室
免疫学检测：
ELISA三代/四代
WB
胶体金
……
CD4+/CD8+细胞计数：
预测HIV感染状态及何时会转力AIDS
核酸检测：
病毒载量
病毒库检测
细胞内核酸检测
……

## Slide 3: 目前病毒载量在 ART治疗过程中的临床应用
预测远期疗效
0W
判断治疗方案有效性
4W
是否达到病毒学抑制
及时发现病毒学失败，
指导治疗方案调整
12W&24W
6M-2.5Y(1次/3-4M)
减少传染性和机会性感染，降低死亡率和提高预期寿命
＞2.5Y (1次/6M)
功能性治愈？
减药、停药、新药？
未来需求
高危人群

## Slide 4: 治疗后RNA，VOA，2-LTR和msRNA可能阴性
比较HIV-1 DNA定量检测试剂盒(SUPBIO®微量精准HIV-1 DNA)和HIV-1病毒载量试剂盒（Abbott）在ART治疗成功队列中定量检测效果
由广州市第八人民医院蔡卫平／李凌华提供

## Slide 5
How to achieve the first 90%？
What patients need next？

## Slide 6: 病毒库检测在艾滋病诊疗过程中的伴随诊断
高危/恐艾人群
0W
4W
12-24W
24W-3Y
…………
极早期筛查：
特殊样本确证
缩短窗口期
干血斑样本
预测疗效：
能否实现功能性治愈
疗效评估：
治疗方案有效性评估
探索功能性治愈、减药/停药疗法、新药筛选
疗效评估&监测
病毒库监测，预示疾病进展&反弹
疗效评估：
用药方案、疾病进展评估

## Slide 7: 高危、恐艾人群极早期筛查
窗口期优势!

## Slide 8: 高危、恐艾人群极早期筛查
HIV RNA定量试剂难以作为HIV筛查试剂：1、采样不便利；2、RNA易降解，不变运输、储存
微量精准HIV-1 DNA核酸检测结合干血斑具有便利性，解决核酸检测难以用于筛查和早期诊断的问题
干血斑样本!
Notes: 干血斑样本采血量少、制备快速简单、生物危险性低、运输不需冷冻链设备和三级包装系统，储存空间小，方便运输、保存条件简单等诸多优点，尤其适用于资源贫乏国家和地区。但干血斑样本量小，需要更敏感的检测技术。本项目将通过结合微量精准HIV-1 总核酸检测试剂，实现微量样本的检测，进行HIV筛查和早期诊断。

## Slide 9: 高危、恐艾人群极早期筛查
特殊样本确证!
样本类型 | CDC inhouse方法检出情况 | HIV-1 DNA检测结果
Ⅰ | 0/57 | 54/57
Ⅱ | 62/62疑似 | 62/62检出
对河南117例长期不进展者(long-term nonprogressors,LTNPs)样本检出率100%，其病毒储存库与治疗病人有差异。
以上结果来源于中国CDC、河南CDC未发表数据

## Slide 10: 0周：预测疗效
早期实行HARRT
能降低HIV-1 DNA水平

## Slide 11: 0周：预测疗效
在HARRT期间，HIV-1 DNA水平与疾病进展、治疗成功与否以及病毒抑制的程度有关

## Slide 12: 2W-3Y疗效评估及疾病进展预测

## Slide 13: 艾滋病功能性治愈探索
艾滋病功能性治愈（Functional cure）
即人基因组整合的HIV-1 DNA在停止治疗的情况下不复制新病毒、不导致疾病进展或传播。
早期诊断和治疗极大的有利于功能性治愈。

## Slide 14
So many studies on HIV-1 DNA had been done，why HIV-1 DNA assay is not yet used in clinical trials?

## Slide 15: SUPBIO®微量精准HIV-1 DNA定量检测试剂盒
双定量标准品线性拟合图（红色为HIV-1 DNA，R2=0.999；绿色为细胞，R2=1）
解决了HIV-1 DNA和细胞同时微量精准定量检测问题

## Slide 16: SUPBIO®微量精准HIV-1 DNA定量检测试剂盒性能
单管HIV拷贝数及细胞数同时定量
监测样本质量
单管双重定量
极高灵敏度
样本获得便利
亚型覆盖能力强
最低检出限：10拷贝/106 细胞
线性范围：10-106 拷贝/106细胞
全血
干血斑
PBMC
M群所有亚型
NIH AIDS Reagent/Itl 标准品\临床标本验证
人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1 ）DNA定量检测试剂盒（PCR-荧光定量法）

## Slide 17: 我们解决了HIV-1 DNA和细胞同时定量检测问题
SUPBIO®微量精准HIV-1 DNA定量检测试剂盒完成多中心1078例临床样本的检测，其中经金标准WB确证的阳性标本为1034例，含57例合并感染样本；阴性样本44例。
 | 阳性样本1034例 |  | 阴性样本44例 | 
 | 检出 | 检出率 | 检出 | 特异性
SUPBIO® 试剂盒 | 1028 | 99.4% | 0 | 100%
Abbott 试剂盒 | 362 | 47.3% | 0 | 100%
*其中1034例阳性样本中，Abbott检测结果有269例列入统计

## Slide 18: 标本易获得：用PBMC和全血做HIV DNA定量的比较
PBMC
PBMC
PBMC
全血
全血
全血
R=0.9255
R=0.9755
P=0.1486
由北京协和医院李太生提供

## Slide 19: 谢谢！